## Slide 1: RWKV在高通和联发科等芯片的推理优化
RWKV社区开发者 Molly 2025-02-22

## Slide 2: whoami
A typical undergraduate
Linux kernel contributor
ncnn contributor
llama.cpp collaborator
https://github.com/MollySophia

## Slide 3: LLM的边缘部署
为什么？
隐私保护；随时可用；降低成本；……
端侧设备NPU的好处
用低得多的功耗，提供在端侧设备上可观的算力
有什么样的挑战？
内存大小/带宽；算力受限；功耗敏感；
需要针对不同硬件做适配，工作量++；……
每一次适配新硬件都是在和SDK斗智斗勇

## Slide 4: LLM的边缘部署 - RWKV的优势
高效且稳定的推理速度
全GEMV，硬件友好
恒定且较小的state大小
能处理的上下文长度仅取决于模型能力，没有硬件上的限制

## Slide 5: demos
github.com/mollysophia/rwkv-mobile，并有flutter bindings和相应的example代码（github.com/mollysophia/rwkv_mobile_flutter）
(App available soon)

## Slide 6: demos

## Slide 7: demos
https://github.com/Jellyfish042/RWKV_Othello 使用rwkv-qualcomm部署，在小米14上运行
从第一个token到最后24k token解完数独，速度始终维持970~1000tps不减少
UI made by github.com/HaloWang

## Slide 8: demos
使用rwkv-qualcomm（开源），rwkv-mtk（暂未公开），实现低功耗高速音乐生成
发热显著降低（相比使用CPU推理）
天玑9300使用APU运行RWKV作曲家的截图
小米14 NPU运行RWKV7音乐模型演示视频

## Slide 9: 高通QNN与Hexagon NPU
Qualcomm® AI Engine Direct SDK：
高通平台AI模型转换、量化、部署工具包
提供了完善的软件支持
可以较为方便地实现用户自定义算子
流程：
.onnx/.pt → QNN IR (TVM based)
→ model.so (platform independent)
→ model.bin (dsp context cache，可以直接加载，省去graph prepare的耗时)
QNN 支持的数据格式:
fp16 weights + fp16 activations
int4/int8/int16 weights + int8/int16 activations

## Slide 10
Source: Qualcomm’s Hexagon DSP, and now, NPU – chipsandcheese.com

## Slide 11: Hexagon NPU - HMX
HMX：负责MatMul，Conv及类似运算
会把tensors存储为多个d=32 h=w=8的chunk（crouton memory layout）
“designed to be very efficient at dense dot products down many channels and producing many channels of output simultaneously”
projk 1x2048x2048
projv 1x2048x2048
projr 1x2048x2048
lerpk 1x1x2048
lerpv 1x1x2048
lerpv 1x1x2048
1x1x2048
1x1x2048
1x1x2048
1x1x2048
1x1x2048
1x1x2048
…
lerpk,v,r 3x1x2048
projk,v,r 3x2048x2048
3x1x2048
1x1x2048
…
split

## Slide 12: Hexagon NPU - HVX
HVX：负责ElementwiseMul/Add，LN/GN/L2Norm等操作
优化1：减少冗余的reshape/transpose操作

## Slide 13: Hexagon NPU - HVX
优化2：QNN CustomOP实现WKV
原因：
Decode阶段，分散的算子会增加中间过程的DRAM读写，以及一些和memory layout有关的额外开销
Prefill阶段，state需要在t方向上递推，使用分散的算子会完全不可用
实际的MatMul计算
“ForceFormat_Crouton”
Reshape

## Slide 14: Hexagon NPU - CustomOP
Hexagon SIMD coprocessor：(32 x Vector Registers in 1024bits) per HVX thread
元素宽度为16bit时，一个向量寄存器的元素数量为64，恰好与WKV state的head size相等
HTP V73/V75有4个HVX thread，沿head_count拆为四份分配给HVX单元计算
中间过程直接存储在寄存器内操作
HMX单元可同时进行gate proj的计算，在wkv后使用
有待改进：
HMX更擅长处理中间的一些dot product操作，但是
HMX的调用方法基本为undocumented，后续需要研究
HMX
HVX0
HVX1
HVX2
HVX3

## Slide 15: Hexagon NPU - Weight sharing
编译后的QNN模型几乎完全不支持动态尺寸输入（只可以在batch维度成倍改动）
如何用（差不多）一份权重的内存占用，同时实现prompt输入时批量prefill，和后续生成时单个token自回归？

## Slide 16: Hexagon NPU - Weight sharing
编译后的QNN模型几乎完全不支持动态尺寸输入（只可以在batch维度成倍改动）
如何用（差不多）一份权重的内存占用，同时实现prompt输入时批量prefill，和后续生成时单个token自回归？
→ QNN支持将多个使用相同权重的不同graph，转换并编译后的多个model.so文件，合并创建成一个combined context cache（包含多个graph定义和一份common weight）
RWKV实现起来也很方便：其余部分graph几乎完全一致，只需wkv kernel处理不同输入长度
推理时：
加载一个graph，并在需要时切换（权重不变）
或是一起加载
graph0(t=1)
graph1(t=32,128,…)
weight
combined_
context.bin

## Slide 17: Hexagon NPU - Shared IO Buffer
默认状态下， CPU侧创建graph时申请的tensor buffers无法被DSP侧直接访问，每轮推理时会发生：
host input buffer→DMA→ RPCMem→推理→RPCMem→ Host output buffer
Decode时浪费的时间：
2x(host buffer和RPCMem之间的拷贝时间) + 上一轮state output → 当前state input的拷贝时间
Decode时浪费的空间：
默认状态下，存储states使用的host input/output buffer和input/output RPCMem分配的内存有3/4为不必要的

## Slide 18: Hexagon NPU - Shared IO Buffer
解决办法：调用libcdsprpc中的接口手动申请RPCMem，并在准备QNN graph的时候将对应state i/o指定为同一块RPCMem对应位置的memHandle （https://docs.qualcomm.com/bundle/publicresource/topics/80-63442-50/htp_shared_buffer_tutorial.html#using-qnn_htp_mem_shared_buffer-with-qnn-api）
token_id
state1
state2
……
stateN
logits
Whole shared buffer
from `rpcmem_alloc`
fd
mem ptr
Host input
state1_in memHandle
state1_out
memHandle
(实际上是同一块内存)
stateN_in memHandle
stateN_out memHandle
(实际上是同一块内存)
DSP output

## Slide 19: 量化
WKV部份，以及每层的Pre-LayerNorm使用fp16计算
ElementwiseMul/Add等操作使用int8 weight, int16 activation
Linear层使用int8或int4 weight, int16 activation

## Slide 20: 量化
WKV部份，以及每层的Pre-LayerNorm使用fp16计算
ElementwiseMul/Add等操作使用int8 weight, int16 activation
Linear层使用int8或int4 weight, int16 activation
为什么用int16代替fp16？
Hexagon DSP的定点数计算能力强于浮点数（8Gen1以前的平台甚至HVX没有浮点单元），int16在高通硬件平台上比fp16有更强的性能和更低的能耗
HMX的浮点单元和整数单元相互独立，QNN也因此并没有实现fp16i8/fp16i4的matmul kernel

## Slide 21: 量化 - 挑战（以及future work）
a16w8很轻松：
rwkv v6 3B，a16w8相比fp32，在LAMBADA eval上保留了99.95%的准确度（71.4% → 71.36%）以及~0.05的PPL上升（3.85 → 3.90）
a16w4有些棘手：
QNN（截至目前适配版本）对权重的量化粒度仅能细到per-row
当前的实现为：在校准数据集上逐层通过选择不同的量化参数，尽可能减小每层量化模型的输出与原模型输出的MSE
rwkv v6 3B 71.4% → 68.9% LAMBADA acc，不算优秀
如何解决？

## Slide 22: Future work
AIMET（高通的开源模型量化工具包）在逐渐开始支持per-block粒度的量化，以及：“an alternative to Blockwise Quantization referred to as Low Power Blockwise Quantization (LPBQ).”
TODO: 了解新功能，尝试将AIMET导出的量化参数导入QNN并正常跑通
尝试在特定任务上做Quantization-Aware Training
使用一些PTQ tricks：如QuaRoT (https://github.com/spcl/QuaRot)

## Slide 23: Future work
使用一些PTQ tricks：如QuaRoT (https://github.com/spcl/QuaRot)
with QuaRoT
LLaMa-style FFN

## Slide 24: Future work
使用一些PTQ tricks：如QuaRoT (https://github.com/spcl/QuaRot)
,
rwkv v7 ChannelMixing:
with QuaRot:

## Slide 25: 其他社区工作
llama.cpp：已支持RWKV6各种模型和QRWKV6-32B
RWKV7的支持正在upstreaming
Ollama：目前可下载体验RWKV6模型：
ollama run mollysama/rwkv-6-world:[1b6, 3b, 7b, 14b]

## Slide 26: Thanks!